Equazione di quantizzazione
real_value = scale times (quantized_value - zero_point)
scale = {max - min} over {qmax - qmin}
zero_point = {qmin - min} over {scale}
Dove max e min sono il massimo e minimo rappresentabili con il numero di bit scelto (nel nostro caso 0 e 255) e qmax e qmin sono il massimo e il minimo dell'insieme su cui si sta effettuando la quantizzazione.
N.B. mentre per input e pesi esistono valori precisi di qmax e qmin, per l'output vanno trovati valori indicativi durante il training.

---
Convoluzione su valori quantizzati
1. Applicando la definizione della pagina precedente ai valori di input e pesi si ottiene:
input_value = input_scale times (input_quantizedValue - input_zeroPoint)
weight_value = weight_scale times (weight_quantizedValue - weight_zeroPoint)
2. L'operazione di convoluzione può essere quindi scritta come:
result_value = kernel(input_value times weight_value)
result_value = kernel( input_scale times (input_quantizedValue - input_zeroPoint) times weight_scale times (weight_quantizedValue - weight_zeroPoint))
result_value = input_scale times weight_scale times kernel((input_quantizedValue - input_zeroPoint) times (weight_quantizedValue - weight_zeroPoint))
3. A sua volta il risultato della quantizzazione può essere riscritto come
result_value = result_scale times (result_quantizedValue - result_zeroPoint)
result_quantizedValue = {result_zeroPoint + result_value} over {result_scale}
4. Unendo i risultati dei punti (2) e (3) si ottiene
result_quantizedValue = result_zeroPoint + ({input_scale times weight_scale} over {result_scale}) times kernel((input_quantizedValue - input_zeroPoint) times (weight_quantizedValue - weight_zeroPoint))

---
Il problema della scala
Partendo dal punto 4 della slide precedente si può notare che l'operazione di convoluzione non avviene ancora strettamente fra interi: il rapporto tra i fattori di scala è infatti un numero positivo reale, e si può assumere che il suo valore sia più piccolo di uno; si sta cercando infatti di mappare nell'intervallo [0...255] un range di valori molto più ampio.
Per trasformare tale numero in un intero che possa venire utilizzato nella convoluzione prima lo si normalizza nell'intervallo [½,1), poi lo si moltiplica per una costante molto grande (nel nostro caso 2^15) in modo da salvare il maggior numero di informazione possibile.
Ovviamente va tenuto conto di ciò nel calcolo del risultato finale.

---
Implementazione
Buona parte delle funzioni necessarie ad implementare la quantizzazione definita precedentemente può essere fatta offline e al momento viene svolta su arm.
Tali funzioni sono:
-quantizzazione e dequantizzazione
-calcolo dei parametri per la quantizzazione
-trasformazione di scale in un valore intero
N.B. al momento viene eseguita una quantizzazione (per input e pesi) ed una dequantizzazione (per l'output) in ogni singolo layer di convoluzione, per mostrare i risultati parziali della rete. Poiché l'output di un layer è uguale all'input del layer successivo sarebbe possibile effettuare una quantizzazione antecedente del solo input iniziale e dei pesi di ogni layer, ed una singola dequantizzazione alla fine della rete. In questo caso vanno però gestiti i layer di attivazione.

---
Implementazione
L'implementazione della convoluzione su hardware richiede modifiche blande al codice già implementato: è infatti necessario aggiungere solamente la sottrazione degli zeri ai valori degli input e dei pesi e la moltiplicazione per il fattore di scala trasformato.
Per evitare di andare ad aggiungere due sottrazioni all'interno della convoluzione tali operazioni vengono effettuate direttamente durante la lettura di input e pesi. Tale posizionamento non rallenta minimamente la rete poiché, con l'introduzione di dataflow, la lettura viene comunque effettuata in parallelo alla convoluzione stessa, che risulta essere più lenta.
La moltiplicazione per il fattore di scala trasformato viene effettuata poco prima della scrittura dell'output. Sono state inoltre introdotte due funzioni per andare a compensare le operazioni effettuate precedentemente durante la conversione del fattore di scala.

---
Riferimenti
La quantizzazione è stata implementata a partire da gemmlowp, una libreria di proprietà di Google che permette di effettuare moltiplicazioni tra matrici di 8 bit che però approssimano valori reali. L'intero repository della libreria è disponibile su github all'indirizzo:
 https://github.com/google/gemmlowp